## Slide 1
CONFIGURATION DE BASE
Routeur MikroTik
Guide pratique — connexion, LAN, DHCP & NAT
2026

## Slide 2
Topologie du Réseau
INTERNET
(ISP)
WAN
ether1
Routeur MikroTik
WAN : DHCP (ether1) LAN : 192.168.1.1 (ether2)
LAN
ether2
Switch
LAN
PC / Appareils
192.168.1.x
NAT (masquerade) activé
ether1 = port vers Internet | ether2 = port vers réseau local

## Slide 3
Étapes de Configuration
01
Connexion au routeur
Winbox ou 192.168.88.1 — login: admin
02
Interface WAN (ether1)
DHCP-client ou IP fixe fournie par ISP
03
Interface LAN (ether2)
IP fixe : 192.168.1.1/24
04
Serveur DHCP
Pool 192.168.1.100-200, gateway & DNS
05
NAT / Masquerade
Partage de connexion Internet
06
DNS
Serveurs : 8.8.8.8 et 1.1.1.1

## Slide 4
Commandes MikroTik (RouterOS)
WAN — DHCP client
/ip dhcp-client add interface=ether1 disabled=no
LAN — IP fixe
/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether2
Pool DHCP
/ip pool add name=dhcp-pool ranges=192.168.1.100-192.168.1.200
DHCP Server
/ip dhcp-server add name=dhcp1 interface=ether2 address-pool=dhcp-pool disabled=no
Réseau DHCP
/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 dns-server=8.8.8.8
NAT Masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade
DNS
/ip dns set servers=8.8.8.8,1.1.1.1 allow-remote-requests=yes

## Slide 5
Vérification & Tests
Tests PING à effectuer depuis un PC du réseau :
ping 192.168.1.1
Routeur LAN accessible
✓
ping 8.8.8.8
Internet accessible (IP)
✓
ping google.com
DNS fonctionne correctement
✓
Si tous les pings répondent → la configuration est complète et fonctionnelle !

## Slide 6
Configuration terminée !
Votre routeur MikroTik est prêt à partager Internet
vers tous les appareils de votre réseau local.
Questions ? Étapes suivantes : Firewall · Hotspot · VPN