## Slide 1
Réseaux et
Qualité de Service
Cours complet — Niveau Licence
Toutes les notions expliquées simplement avec des exemples concrets
QoS & IP
IntServ
DiffServ
MPLS
Files d'attente
5G
Cloud
Sécurité
Supervision
Notes: SLIDE 1 — ACCUEIL Présentez le sujet avec cette question simple : 'Pourquoi un appel WhatsApp coupe parfois alors qu on a de la connexion ?' La réponse tient en 3 lettres : QoS. Ce cours couvre l ensemble des mécanismes de qualité de service : des fondamentaux (délai, gigue, perte) jusqu aux déploiements modernes (5G, SDN, cloud). 35 diapositives, exemples concrets à chaque étape.

## Slide 2
Plan du cours — 9 chapitres
01
Etat de l'art des reseaux
Medias, flux, besoins QoS
02
Notions de QoS
Indicateurs, parametres fondamentaux
03
Approches de QoS
Best Effort, IntServ, DiffServ, MPLS
04
QoS et couches OSI
Mecanismes par couche, SLA
05
Token Bucket & Leaky Bucket
Controle du trafic entrant
06
Gestion des files d'attente
FIFO, RED, WRED, Scheduling
07
Parametres et mesures QoS
Degradation, remedes, MOS
08
Reseaux modernes
Wi-Fi, 5G, Cloud, SDN/NFV
09
Securite & Supervision
DDoS, chiffrement, Ping, TWAMP
Notes: SLIDE 2 — PLAN Parcourez rapidement ce plan en 2 minutes. Insistez sur la progression logique : - D abord POURQUOI la QoS existe (chapitres 1-2) - Puis COMMENT elle fonctionne (chapitres 3-6) - Enfin OU et COMMENT la deployer (chapitres 7-9)

## Slide 3
01
Etat de l'art des reseaux
IP Best Effort · Medias · Besoins QoS
Notes: CHAPITRE 1 Question d ouverture : 'Avez-vous deja eu un appel qui coupe pendant un telechargement ? C est exactement le probleme qu on va resoudre avec la QoS.'

## Slide 4
Internet classique — Le reseau IP ne fait aucune distinction
Sur Internet, tous les paquets sont traites de la meme facon — c'est le 'Best Effort' :
Aucune reservation
Aucune ressource n est reservee a l avance pour votre appel ou votre video.
Pas de priorite
Un telechargement FTP et un appel VoIP ont exactement le meme traitement.
Pas de controle d admission
Tout paquet entrant est accepte, meme quand le reseau est sature.
Pas de garantie de delai
Le delai peut varier enormement selon la charge du reseau.
Gestion par file unique (FIFO)
Un seul tampon pour tout. Le premier arrive est le premier traite.
Consequence : congestion
Quand le trafic depasse la capacite, tout le monde souffre egalement.
Resultat : VoIP hachee, video qui buffere, jeux avec lag — meme avec une bonne connexion !
Notes: SLIDE 4 — IP SANS QoS Analogie cle : 'Imaginez un seul guichet a la poste pour les recommandes urgents ET les colis ordinaires. L urgence attend derriere le colis.' Sur IP, le 'guichet' c est la file FIFO du routeur. Si quelqu un envoie un gros fichier, votre appel attend.

## Slide 5
Medias continus vs discrets — Deux mondes tres differents
Les applications n ont pas toutes les memes besoins. C est la raison fondamentale pour laquelle la QoS existe.
Medias CONTINUS — sensibles au temps
Voix numerisee (VoIP)
64 kb/s — un echantillon toutes les 125 microsecondes. Si ca arrive en retard ou en desordre : silence.
Video en direct
25 images/s. Si une image arrive trop tard, la video se fige.
Musique en streaming
Flux continu d echantillons audio. La gigue = graillons.
Medias DISCRETS — tolerants aux delais
Email / messages
Recevoir un email avec 5 secondes de retard = aucun impact sur la comprehension.
Telechargement de fichiers (FTP)
TCP garantit l integrite. Si un paquet est perdu, il est retransmis.
Navigation web (HTTP)
Une page qui met 0.5s de plus a charger = acceptable.
Continus : livres 'a l heure' ou inutilisables. Discrets : peuvent attendre sans perte de sens.
Notes: SLIDE 5 — MEDIAS CONTINUS VS DISCRETS Metaphore puissante : 'Un email est comme une lettre : peu importe si elle met 1 heure ou 2 heures a arriver. Un appel telephonique est comme une conversation : si vous entendez votre interlocuteur avec 2 secondes de retard, c est impossible de dialoguer.' Flot synchrone : intervalle FIXE entre les donnees (VoIP = 125 µs). Flot isochrone : intervalle moyen avec une tolerance (video = 25 img/s +/- quelques ms). Flot asynchrone : pas de contrainte temporelle (email, FTP).

## Slide 6
A-t-on vraiment besoin de QoS ? Le debat
La bande passante a explose. Alors pourquoi s embeter avec la QoS ?
Arguments CONTRE (QoS inutile ?)
LAN : 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps 10 Gbps
Fibre optique tres haut debit generalisee
Bande passante souvent surabondante
Un tuyau assez grand = tout passe sans probleme
Arguments POUR (QoS indispensable !)
Zones a bande passante rare (zones rurales, mobiles)
Applications multimedia de plus en plus gourmandes (4K, 8K, AR)
VoIP/IPTV : besoins QoS tres forts
Coexistence d applications incompatibles sur le meme lien
Attaques DDoS : saturation deliberee
Conclusion :
La QoS est inutile quand la bande passante est surabondante. Elle devient INDISPENSABLE des qu il y a rareté, concurrence entre flux critiques, ou besoin de garanties pour les clients.
Notes: SLIDE 6 — POURQUOI QoS ? Chiffres a citer : - Un appel VoIP G.711 = 64 kb/s. Sur un lien ADSL 20 Mbps, ca represente 0.3% du debit. - Pourtant, si 300 utilisateurs telechargent en meme temps, le lien peut etre sature. - Et si quelqu un envoie une video 4K (20 Mbps), votre appel VoIP (64 kb/s) souffre. La QoS resout le probleme de COEXISTENCE, pas de manque de bande passante.

## Slide 7
02
Notions de QoS
Indicateurs cles · Delai · Gigue · Perte · Bande passante
Notes: CHAPITRE 2 Demandez a l auditoire : 'Quand vous dites qu un jeu est laggy, ca veut dire quoi exactement ?' La plupart repondront 'c est lent' — mais c est surtout de la gigue et de la latence elevee.

## Slide 8
Parametre 1 — Le delai (latence)
Definition : temps pour qu un paquet aille de la source A jusqu a la destination B.
Delai de transmission
Temps pour injecter le paquet sur le lien.
Formule : taille_paquet / debit_lien
Ex : 1500 octets sur 1 Gbps = 0.012 ms
Delai de propagation
Temps physique de traversee du medium.
Formule : distance / vitesse (200 000 km/s fibre)
Ex : Paris-New York = 35 ms (aller simple)
Delai de traitement
Temps de commutation dans les routeurs.
Typiquement quelques microsecondes sur
du materiel moderne.
Delai de file d attente
Temps d attente dans les buffers du routeur.
C est la composante la plus VARIABLE.
Dominant en cas de congestion reseau.
Seuils importants a connaitre :
< 150 ms : VoIP acceptable (ITU-T G.114)
< 300 ms : Video conference acceptable
> 400 ms : Conversation impossible
< 100 ms : Jeux en ligne fluides
Notes: SLIDE 8 — DELAI Le delai de propagation est physique et incompressible. Paris-Sydney par fibre = environ 130 ms aller simple. C est pourquoi les CDN (Content Delivery Networks) existent : mettre les contenus AU PLUS PRES des utilisateurs. Le delai de file d attente est le plus important en pratique. Un routeur congestionne peut avoir des buffers de plusieurs secondes ! (phenomene 'buffer bloat' : les buffers trop grands augmentent la latence) Exercice en classe : ping google.com vs ping serveur local. Comparer les RTT.

## Slide 9
Parametre 2 — La gigue (jitter)
Definition : VARIATION du delai entre paquets successifs d un meme flux.
Formule : Gigue = | Delai(paquet n) - Delai(paquet n-1) |
Causes de la gigue :
Variation de la charge des files d attente dans les routeurs
Differents chemins pris par des paquets consecutifs
Congestion intermittente sur le reseau
Impacts concrets :
VoIP
Voix saccadee, mots coupes, silences intempestifs
Video
Images gelees puis acceleration, artefacts visuels
Jeux en ligne
Personnage qui teleporte, lag spike, desynchronisation
Remede : Tampon jitter buffer
Le recepteur stocke quelques paquets en avance avant de les lire. Cela lisse les irregularites. Ex : Skype garde un buffer de 20-50 ms pour la voix.
Notes: SLIDE 9 — GIGUE Analogie musicale : imaginez un musicien qui joue les notes correctement mais pas au bon rythme. Les notes arrivent trop tot, puis trop tard. C est insupportable meme si chaque note individuelle est juste. Le jitter buffer = mettre du coton dans vos oreilles : ca retarde legerement le son, mais ca le lisse. Trop de buffer = latence increased. Trop peu = gigue audible. L algorithme adaptatif trouve le bon equilibre. Seuil : gigue < 30 ms pour la VoIP (recommandation ITU-T).

## Slide 10
Parametres 3 et 4 — Perte de paquets et Bande passante
Perte de paquets
Proportion de paquets qui n arrivent JAMAIS a destination.
Congestion
Les buffers du routeur depassent leur capacite → paquets jetes.
Erreurs physiques
Bruit sur le lien, interference Wi-Fi → paquet corrompu.
Pannes materiel
Routeur ou carte reseau defaillant.
Seuils : VoIP < 1% | Video HD < 0.1% | TCP : retransmission automatique mais lenteur accrue
Bande passante (debit)
Capacite maximale de transmission d un lien reseau.
Debit nominal
Capacite theorique max du lien (ex : 1 Gbps fibre). Ne jamais atteint en pratique.
Debit utile (goodput)
Debit reel disponible pour l application apres deduction de tous les en-tetes.
Debit garanti (CIR)
Committed Information Rate : debit minimal GARANTI par le SLA operateur.
Exemples : VoIP = 8-64 kb/s | Video SD = 1-3 Mb/s | Video 4K = 15-25 Mb/s | Jeux = 16-128 kb/s
Notes: SLIDE 10 — PERTE ET DEBIT Sur la perte de paquets : Pour UDP (VoIP) : un paquet perdu = 20 ms de silence (imperceptible au-dessous de 1%). Pour TCP (donnees) : un paquet perdu declenche un mecanisme de retransmission. Le debit peut etre reduit de 50% ! C est le triple duplicate ACK de TCP. Sur le debit : CIR = engagement contractuel de l operateur. Ex : 'Je vous garantis 10 Mbps en tout moment.' En dessous du CIR, l operateur est en faute et doit dedommager le client (SLA).

## Slide 11
03
Approches de QoS
Best Effort · IntServ · DiffServ · MPLS
Notes: CHAPITRE 3 Question : 'Si vous etiez ingenieur reseau, comment organiseriez-vous les priorites pour 1000 utilisateurs ?' Trois reponses historiques : reserver pour chacun (IntServ), classer par groupe (DiffServ), creer des chemins dedies (MPLS).

## Slide 12
IntServ / RSVP — Reserver les ressources flux par flux
Analogie : IntServ = reserver une table au restaurant AVANT d y aller. Votre place est GARANTIE peu importe la frequentation.
Le protocole RSVP en 3 etapes :
1
1 — Message PATH
La SOURCE envoie un message PATH vers la destination. Chaque routeur memorise le chemin mais ne reserve RIEN encore.
2
2 — Message RESV
La DESTINATION repond avec un message RESV qui remonte vers la source. A chaque routeur, les ressources sont RESERVEES (bande passante + buffers).
3
3 — Soft-State (renouvellement)
La reservation a une duree de vie limitee. L application doit envoyer regulierement des messages REFRESH. Sans renouvellement = reservation detruite automatiquement.
3 types de service :
Service Garanti
Delai max borne de facon DETERMINISTE. Pour les applications critiques (telemedecine, visioconf haute qualite).
Charge Controlee
Comportement comme si le reseau etait peu charge. Pour les apps adaptatives (streaming).
Best Effort
Aucune garantie. Trafic ordinaire.
Limite : chaque routeur memorise l etat de CHAQUE flux → non scalable sur Internet → deploye surtout en reseau prive → remplace par MPLS.
Notes: SLIDE 12 — INTSERV/RSVP Pourquoi RSVP utilise un 'soft state' plutot qu un 'hard state' ? Avantage cle : robustesse. Si une application crashe, les reservations expirent naturellement sans qu on ait a envoyer un message de 'fin'. C est la philosophie IP : pas d etat permanent dans le reseau. RSVP est encore utilise en 2025 sous la forme RSVP-TE (Traffic Engineering) dans MPLS ! Donc pas completement mort, mais transforme.

## Slide 13
DiffServ — Classer les paquets par priorite (DSCP)
Analogie : DiffServ = les classes d un avion. 1ere, Business, Economique — meme avion, traitement tres different.
Le champ DSCP dans l en-tete IP (6 bits = 64 valeurs possibles) :
Ver (4b)
IHL (4b)
DSCP (6b)
ECN (2b)
Longueur totale (16b)
... reste de l en-tete
Les 3 classes de service DiffServ :
EF — Expedited Forwarding
DSCP = 46
Priorite ABSOLUE. Delai minimal, gigue quasi nulle, perte ~0. File dediee avec bande passante reservee. Trafic < 30% du lien pour eviter la saturation.
Ex : VoIP, visioconf.
AF — Assured Forwarding
DSCP 10 a 42
4 classes (AF1x a AF4x) × 3 niveaux de rejet (Low/Medium/High Drop). Bande passante garantie par classe, mais reduisible si congestion.
Ex : Streaming, apps interactives
BE — Best Effort
DSCP = 0
Traitement par defaut. Aucune garantie. Les paquets non marques tombent ici. Service identique a IP classique.
Ex : HTTP, email, FTP
Notes: SLIDE 13 — DIFFSERV DiffServ est L approche dominante sur Internet aujourd hui. PHB (Per-Hop Behavior) : chaque routeur sur le chemin applique le MEME traitement pour le MEME DSCP. Pas besoin de signalisation (contrairement a RSVP) = tres scalable. AF4x > AF3x > AF2x > AF1x en priorite. Ex : AF41 (DSCP 34) = video haute priorite, Low Drop AF43 (DSCP 38) = video basse priorite, High Drop DSCP remarque : le DSCP peut etre modifie (re-marque) a la frontiere d un reseau d operateur si le client met une valeur non contractuelle.

## Slide 14
MPLS — La voie express du reseau operateur
Analogie : MPLS = les voies express sur autoroute. Chemin predéfini et pre-calcule, sans reflechir a chaque carrefour.
Source
IP
LER
(entree)
Label=42
LSR
(coeur)
Label=42
LSR
(coeur)
Label retire
LER
(sortie)
IP
Destin.
LER — Label Edge Router
Routeur de BORDURE. Ajoute l etiquette (label) a l entree du reseau MPLS. La retire a la sortie.
LSR — Label Switching Router
Routeur INTERNE. Commute les paquets en lisant UNIQUEMENT l etiquette. Ultra-rapide, pas besoin de lire l IP.
LSP — Label Switched Path
Chemin predéfini de bout en bout. Comme une voie express reservee pour ce flux.
MPLS-TE — Traffic Engineering
Ingenierie de trafic MPLS. Permet de reserver des ressources sur le LSP via RSVP-TE. Fast Reroute < 50 ms.
Notes: SLIDE 14 — MPLS MPLS est utilise par TOUS les grands operateurs (Orange, SFR, AT&T, Deutsche Telekom...). Avantage cle : au lieu de lire l adresse IP destination (32 bits, decision complexe), le LSR lit juste un numero (label, 20 bits) et fait une simple lookup dans une table. C est 10x plus rapide. MPLS-TE + RSVP-TE : on peut creer des LSP avec des garanties QoS et des chemin de secours pre-calcules. Fast Reroute : si un lien tombe, basculement en < 50ms (imperceptible pour la VoIP). MPLS transporte aussi DiffServ : le champ EXP (3 bits) dans l etiquette correspond au DSCP.

## Slide 15
Comparaison des approches QoS — Quelle solution pour quel besoin ?
Approche | Granularite | Reservation | Garantie | Scalabilite | Ou l utiliser ?
Best Effort | Aucune | Aucune | Aucune | Maximale | Internet grand public
IntServ / RSVP | Par flux (fine) | Oui, par flux | Deterministe | Faible | Reseau prive, entreprise
DiffServ | Par classe (large) | Non | Differenciee | Elevee | Internet, FAI, WAN
MPLS / MPLS-TE | Par LSP | Sur le LSP | Garantie LSP | Elevee | Coeur reseau operateur
5G Slicing | Par slice | Par slice | Deterministe/slice | Moderee | Reseau mobile 5G
SDN / NFV | Dynamique | Programmable | Flexible | Elevee | Cloud, datacenter
Conseil pratique : DiffServ pour classifier + MPLS pour garantir les chemins + TWAMP pour superviser = solution complete d un operateur moderne.
Notes: SLIDE 15 — COMPARAISON Question type d examen : 'Quelle approche QoS recommanderiez-vous pour un operateur telecoms proposant VoIP, IPTV et acces internet a ses abonnes ? Justifiez.' Reponse attendue : 1. DiffServ au niveau acces et agregation (DSCP EF pour VoIP, AF pour IPTV, BE pour internet) 2. MPLS en coeur de reseau avec LSP dedies 3. MPLS-TE pour gerer la congestion et garantir la QoS 4. Supervision avec TWAMP pour mesurer le respect du SLA

## Slide 16
04
QoS et couches OSI
Mecanismes par couche · SLA · Signalisation
Notes: CHAPITRE 4 Point cle : la QoS n est pas geree a une seule couche. C est un effort collaboratif de toutes les couches OSI. Chaque couche contribue avec ses propres mecanismes.

## Slide 17
QoS a travers les 7 couches du modele OSI
Chaque couche contribue a la QoS globale. La QoS de bout en bout necessite leur coordination.
7 — Application
Codecs adaptatifs (H.264/H.265/Opus), RTP/RTCP, jitter buffer, ABR Streaming (DASH/HLS)
Ex : Skype adapte sa qualite video automatiquement selon la bande passante
6 — Presentation
Compression (MPEG-4, H.265 = -50% vs H.264), chiffrement TLS/IPSec (+10-30% overhead)
Ex : H.265 permet de diffuser la meme qualite en consommant 2x moins de debit
5 — Session
Synchronisation flux audio+video, signalisation SIP (VoIP), H.323 (visioconference)
Ex : SIP negocie le codec et les ports AVANT l envoi de la voix — ca prend 0.5-2s
4 — Transport
TCP (controle congestion + retransmission) | UDP (temps reel, pas de retransmission) | RTP sur UDP
Ex : VoIP = UDP (perte acceptable) vs FTP = TCP (pas de perte toleree)
3 — Reseau
Marquage DSCP/DiffServ, IntServ/RSVP, MPLS/LSP, routage QoS, RED/WRED
Ex : Le routeur lit le DSCP=46 et met le paquet VoIP dans la file EF prioritaire
2 — Liaison
IEEE 802.1p (8 niveaux de priorite), VLAN 802.1Q, ATM, Frame Relay
Ex : 802.1p : priorite 5=voix, 4=video, 0=best effort — sur Ethernet/Wi-Fi
1 — Physique
Debit maximal du lien, fiabilite, codage numerique, fibres vs cuivre vs radio
Ex : Fibre optique : 0.001% d erreurs vs cuivre : 0.01% → base QoS meilleure
Notes: SLIDE 17 — COUCHES OSI Mnemotech couches OSI (bas vers haut) : 'Physiquement Les Gens Temoignent Souvent Pour Rien' (Physique, Liaison, reseau/Gateway, Transport, Session, Presentation, Application) Point important : RTP fonctionne sur UDP (couche 4) et ajoute : - Numero de sequence (detecter les pertes) - Timestamp (reconstruire le timing) - SSRC (identifier la source) RTCP (son jumeau) envoie des rapports de qualite toutes les 5 secondes. SR = Sender Report, RR = Receiver Report.

## Slide 18
Le SLA — Le contrat de qualite entre client et operateur
Exemple de SLA — Service VoIP Entreprise
Delai de bout en bout
<= 150 ms pour 99% des paquets
Taux de perte
<= 0.5%
Gigue
<= 30 ms
Disponibilite
>=99.9% = 8.76h maxi d interruption/an
Temps de retablissement
<= 4h en cas de panne
SLS = Service Level Spec. = partie technique du SLA
CIR = Committed Information Rate = debit minimal garanti
Le cycle de gestion QoS :
1
Specification
Definir les parametres du SLA
(delai, perte, debit, disponibilite)
2
Controle d admission
Le reseau peut-il accepter
ce nouveau flux ? (CAC)
3
Surveillance
Monitorer en continu
(SNMP, TWAMP, NetFlow)
4
Renégociation
Si SLA non respecté :
adjuster ou investir
Notes: SLIDE 18 — SLA Les seuils sont exprimes en PERCENTILES, pas en moyennes : '99% des paquets < 150ms' est tres different de 'delai moyen < 150ms'. La moyenne peut cacher des pics catastrophiques. Disponibilite 99.9% = 8h76/an d interruption 99.99% = 52 minutes 99.999% (5 nines) = 5 minutes — niveau operateur premium CAC (Call Admission Control) : Avant d accepter un nouvel appel VoIP, le systeme verifie : - Est-ce que le lien a encore assez de capacite ? - Si oui : appel accepte, ressources reservees - Si non : appel refuse avec message d erreur 'reseau occupe'

## Slide 19
05
Token Bucket & Leaky Bucket
Controler le trafic entrant · Policing · Shaping
Notes: CHAPITRE 5 Ces mecanismes controlent le trafic ENTRANT dans le reseau. Ils protegent le reseau contre les utilisateurs qui envoient plus que prevu dans leur contrat.

## Slide 20
Leaky Bucket — Le seau perce : sortie toujours reguliere
Analogie : un seau avec un trou de taille fixe. Peu importe a quelle vitesse on verse l eau (trafic), elle sort toujours au meme rythme.
Trafic entrant
(variable,
rafales
possibles)
Debit de sortie CONSTANT R
Seau PLEIN :
paquets rejetes !
Proprietes du Leaky Bucket :
Sortie constante
Le trafic sortant est TOUJOURS a debit R, quels que soient les pics d entree.
Rejet des debordements
Si les paquets arrivent plus vite que R et que le seau est plein → rejetes.
Pas de tolerance aux rafales
Un burst de donnees ne peut pas etre absorbe : il est ecrete.
Utilisation
Garantit un debit de sortie strict. Utilise pour la mise en forme (shaping).
Limite : rigide — ne tolere AUCUNE rafale meme legitime. Solution plus flexible = Token Bucket.
Notes: SLIDE 20 — LEAKY BUCKET Leaky Bucket = mecanisme de SHAPING (mise en forme). Il re-espace les paquets pour que le trafic sortant soit parfaitement uniforme. Difference shaping vs policing : - Shaping : retarde les paquets en exces (les met dans le seau et les libere lentement) - Policing : rejette les paquets en exces immediatement Le Leaky Bucket fait du POLICING si on rejette les debordements. Il fait du SHAPING si on retarde les paquets dans la file.

## Slide 21
Token Bucket — Des jetons pour autoriser les rafales
Analogie : un distributeur de tickets de metro. Tu peux accumuler des tickets et les utiliser en rafale, mais tu ne peux pas en avoir plus de b a la fois.
Jetons
max b jetons
+r jetons/s
(regeneration)
Condition :
Emettre n octets
= depenser n jetons
Avantages du Token Bucket :
Rafales autorisees
Si les jetons s accumulent (pas de trafic), une rafale jusqu a b octets est possible immediatement.
Debit moyen limite
Sur le long terme, le debit moyen ne peut pas depasser r (taux de generation des jetons).
Flexible et realiste
Correspond aux applications reelles qui alternent silence et bursts.
Tres utilise
Cisco CAR (Committed Access Rate), politiques DiffServ, limitation FAI.
Formule : Taille_rafale_max = b + r x t
b = capacite seau (jetons max), r = taux generation (jetons/s), t = duree (s)
Ex : b=1000 octets, r=500 octets/s, apres 5s sans trafic : rafale max = 1000 + 500x5 = 3500 octets
Notes: SLIDE 21 — TOKEN BUCKET Exemple numerique a faire en classe : Contrat FAI : r = 10 Mbps, b = 1 Megaoctet (= 8 Mb) Si l utilisateur n envoie rien pendant 1 seconde : → 10 Mb de jetons accumules (plafonne a b = 8 Mb) → Il peut ensuite envoyer 8 Mb en rafale instantanee Si l utilisateur a un idle de 10 secondes : → Toujours plafonné a b = 8 Mb (pas 100 Mb) C est pourquoi les FAI fixent b tres petit : pour eviter des rafales qui perturbent le reseau.

## Slide 22
Theorie des files d attente — Modele M/M/1 et Loi de Little
Comment calculer le delai et le nombre de paquets en attente ? La theorie des files d attente repond.
Source
(arrivees a
taux λ)
P
P
P
Serveur
(taux µ)
Sortie
M/M/1 : arrivees de Poisson (taux λ), service exponentiel (taux µ), un seul serveur
Charge (ρ)
ρ = λ / µ
⚠ Doit etre < 1 !
Si λ ≥ µ : la file croit indefiniment → reseau sature. A 0.8 = 80% de charge.
Nb moyen paquets
N = ρ / (1 - ρ)
Ex : ρ = 0.8 → N = 4 paquets. ρ = 0.9 → N = 9 paquets. La charge tue la QoS !
Delai moyen
W = 1 / (µ - λ)
Ex : λ=80/s, µ=100/s → W = 1/(100-80) = 50 ms. Si λ=99/s : W = 1 SECONDE !
Loi de Little (universelle) : N = λ × W | Ex : λ=100 paq/s, W=10ms → N = 100×0.01 = 1 paquet en moyenne dans le systeme
Notes: SLIDE 28 — THEORIE FILES Exercice numerique : Un routeur reçoit λ=80 paquets/s et peut en traiter µ=100/s. ρ = 0.8, N = 4 paquets, W = 50ms → acceptable pour la VoIP. Si la charge monte a λ=99/s : ρ = 0.99, N = 99 paquets, W = 1 SECONDE → catastrophe pour la VoIP ! Leçon : ne jamais charger un lien a plus de 70-80% de sa capacite. Marge de securite = reserve pour les pics de trafic.

## Slide 23
06
Gestion des files d attente
FIFO · RED · WRED · Scheduling · LLQ
Notes: CHAPITRE 6 Les files d attente sont le coeur operationnel de la QoS dans un routeur. C est ici que se decide concretement quel paquet sera envoye en premier.

## Slide 24
Gestion Active des Files (AQM) — FIFO, RED, WRED
AQM = Active Queue Management : mecanismes qui gerent le CONTENU des files d attente et previennent la congestion.
FIFO — First In, First Out
Premier arrive = premier servi.
Simple mais injuste.
Un gros flux FTP bloque tout le monde.
Detection de congestion TARDIVE (seulement quand la file est pleine).
Phenomene 'queue full = global sync' : tous les flux TCP ralentissent simultanement.
RED — Random Early Detection
Anticipe la congestion en rejetant des paquets AVANT que la file soit pleine.
3 zones selon le remplissage :
< min_th : aucun rejet
min_th a max_th : rejet aleatoire croissant
> max_th : rejet systematique
Avantage : evite la synchronisation TCP (plusieurs flux ne ralentissent pas tous en meme temps).
WRED — Weighted RED
RED + notion de priorite (DSCP).
Les paquets de FAIBLE priorite sont rejetes en premier et plus souvent.
Les paquets EF (DSCP=46, VoIP) : probabilite de rejet NULLE.
Les paquets BE (DSCP=0) : rejetes des le debut de congestion.
Implementation standard Cisco IOS.
Pourquoi rejeter des paquets de facon ALEATOIRE et PREVENTIVE ? Parce que TCP interpret une perte = signal de congestion et ralentit. RED 'signale' la congestion avant saturation totale.
Notes: SLIDE 23 — FIFO/RED/WRED La synchronisation TCP (global synchronization) : Sans RED, quand la file est pleine, TOUS les paquets sont rejetes. Tous les flux TCP detectent une perte en meme temps et ralentissent simultanement. Resultat : debit = 0 pendant un moment, puis tout redémarre, la file se remplit a nouveau... en boucle. RED brise ce cycle en rejetant de facon ALEATOIRE et PROGRESSIVE.

## Slide 25
Algorithmes d ordonnancement (Scheduling) — Qui passe en premier ?
Le scheduling decide quel paquet envoyer en premier quand plusieurs files attendent. C est le coeur de la QoS.
FIFO — First In First Out
1er arrive = 1er servi. Aucune priorite. Simple mais injuste.
⚠ VoIP attend derriere un telechargement FTP.
PQ — Priority Queuing
Plusieurs files ; sert TOUJOURS la file la plus haute en priorite d abord.
⚠ Danger : famine (starvation) des files basses si priorite haute trop chargee.
RR — Round Robin
Service cyclique des files a tour de role. Equitable en nombre de paquets.
⚠ Ne tient pas compte des tailles de paquets ni des priorites.
WRR — Weighted Round Robin
RR avec des poids. Ex : VoIP (poids 5) passe 5x pour chaque passage de FTP (poids 1).
⚠ Bonne solution mais pas equitable en octets si paquets de tailles differentes.
FQ — Fair Queuing
Equite parfaite en OCTETS entre tous les flux. Chaque flux obtient une part egale.
⚠ Complexe a implementer. Suppose que tous les flux ont la meme importance.
WFQ — Weighted Fair Queuing
FQ avec des poids. VoIP (poids 10) = 10x plus de bande passante que FTP (poids 1). Solution complete.
✔ La solution recommandee pour la plupart des deployments QoS.
Notes: SLIDE 24 — SCHEDULING Analogie pour WFQ : 'Imaginez un gâteau (la bande passante). WFQ le coupe en parts proportionnelles aux poids. VoIP a droit a 50% de la part, Video 30%, donnees 20%. Meme si VoIP ne parle pas, les autres peuvent utiliser sa part temporairement.' LLQ (Low Latency Queuing) = WFQ + une file strictement prioritaire pour VoIP/EF. C est le standard Cisco pour les routeurs d entreprise.

## Slide 26
LLQ — Low Latency Queuing : la solution complete en pratique
LLQ combine PQ strict pour la voix + WFQ pour les autres classes. C est le standard industriel.
File EF (VoIP)
~20% de bande passante reservee
STRICTEMENT PRIORITAIRE
Toujours servie en premier.
Voix, visioconference critique.
Jamais interrompue par les autres.
File AF1 (Video)
~35% de bande passante
WFQ - Haute priorite
Servie apres EF avec poids eleve.
Streaming video, IPTV, conferences.
File AF2 (Apps critiques)
~25% de bande passante
WFQ - Priorite moyenne
Applications metier importantes.
ERPs, bases de donnees.
File BE (tout le reste)
~20% de bande passante
WFQ - Faible priorite
Email, web, telechargements.
Reçoit le reste de la bande passante.
Regle fondamentale : la file EF ne doit pas depasser 30% du lien, sinon les autres flux sont affames.
Notes: SLIDE 25 — LLQ Configuration Cisco IOS de base : policy-map QOS-VOIP class VOIP → priority 256 (kb/s) class VIDEO → bandwidth 512 class CRITICAL → bandwidth 256 class class-default → fair-queue service-policy output QOS-VOIP (applique sur interface WAN) La commande 'priority' = file EF strictement prioritaire. La commande 'bandwidth' = WFQ avec quota garanti.

## Slide 27
07
Parametres et mesures QoS
Degradation · Remedes · MOS · Theorie files
Notes: CHAPITRE 7 Comment mesurer et quantifier la qualite ? Ce chapitre donne les outils mathematiques et pratiques.

## Slide 28
Degradation QoS — Impact et remedes specifiques
Latence elevee
Impact :
VoIP inaudible (eco, arret-debouche), jeux inutilisables, visioconference decalee.
Remede :
Routage optimise (chemins plus courts), files EF prioritaires, CDN (rapprocher les contenus).
Gigue importante
Impact :
Audio saccade, video qui saute, paquets reordonnes (hors sequence).
Remede :
Jitter buffer adequat, WFQ/WRR pour lisser, reservation de bande passante pour les flux sensibles.
Perte de paquets
Impact :
VoIP : coupures, silences. Video : artefacts macroblocs. TCP : ralentissement par retransmission.
Remede :
WRED (rejet precoce), FEC (Forward Error Correction), amelioration fiabilite des liens physiques.
Debit insuffisant
Impact :
Congestion generalisee, impossible de respecter les SLA, tous les services degradés.
Remede :
Dimensionnement des equipements, compression (H.265 vs H.264), controle d admission (CAC).
Notes: SLIDE 27 — DEGRADATION Le MOS (Mean Opinion Score) : Système de notation de 1 a 5 pour evaluer la qualite vocale percue. 5 = Excellent, 4 = Bon, 3 = Acceptable, 2 = Mauvais, 1 = Inacceptable L algorithme E-Model (ITU-T G.107) calcule le MOS a partir du delai, de la gigue et du taux de perte. Ex : delai=200ms, gigue=20ms, perte=1% → MOS ≈ 3.8 (limite acceptable) Formule approximative : MOS = 4.5 - 0.01*delai - 0.2*perte(%)

## Slide 29
08
QoS dans les reseaux modernes
Wi-Fi 802.11e · 5G Slicing · Cloud · SDN/NFV
Notes: CHAPITRE 8 Les reseaux modernes integrent la QoS nativement, de maniere beaucoup plus sophistiquee qu il y a 20 ans.

## Slide 30
QoS Wi-Fi (802.11e/WMM) et 5G — Reseaux sans fil
Wi-Fi 802.11e / WMM — 4 categories d acces
Sans QoS Wi-Fi, voix et telechargements se battent pour le canal radio.
AC_VO
Voix
Tres haute
VoIP, appels
AC_VI
Video
Haute
Streaming, IPTV
AC_BE
Standard
Normale
HTTP, email
AC_BK
Arriere-plan
Faible
P2P, sauvegardes
EDCA : chaque AC a un AIFS different (plus court = acces canal plus rapide).
TXOP : duree max d emission continue apres obtention du canal.
5G — Network Slicing et QoS native
La 5G cree plusieurs reseaux virtuels sur une meme infrastructure physique.
eMBB
Tres haut debit
Streaming 4K/8K, realite augmentee.
Debit > 1 Gbps par utilisateur.
Debit++
URLLC
Latence critique
Vehicules autonomes, chirurgie distance.
Latence < 1 ms, fiabilite > 99.9999%.
Latence < 1ms
mMTC
Objets connectes
Villes intelligentes, millions de capteurs.
Faible consommation, grande densite.
Densite max
QFI (QoS Flow Indicator) et 5QI (5G QoS Identifier) : parametres standardises des flux QoS 5G.
Notes: SLIDE 30 — WIFI ET 5G EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) : Chaque AC a une 'fenetres de contention' differente. AC_VO attend peu (acces rapide). AC_BK attend beaucoup (acces lent). C est probabiliste : AC_VO a plus de CHANCES d acceder au canal, pas une garantie absolue. 5G URLLC : Comment garantir < 1ms de latence ? - Reduction de la duree des trames (slot time) - Edge Computing : les serveurs sont au plus pres des utilisateurs - Ressources radio dediees pour les flux URLLC

## Slide 31
SDN, NFV et Cloud — QoS dans les reseaux virtualises
SDN — Software Defined Networking
Separe le plan de controle (decisions de routage) du plan de donnees (transmission). Un controleur central voit TOUT le reseau et le programme dynamiquement.
OpenFlow, ONOS, OpenDaylight. Modification des politiques QoS en secondes sans toucher chaque equipement.
NFV — Network Function Virtualization
Remplace les equipements materiels dedies (pare-feux, load balancers, DPI) par des fonctions logicielles sur serveurs standards.
Elasticite : ajout dynamique de ressources QoS selon la demande. Reduce les couts de 60-80%.
QoS dans Kubernetes / Cloud
Classes QoS pour les pods :
- Guaranteed : CPU/RAM garantis. Priorite max.
- Burstable : limites souples. Priorite moyenne.
- BestEffort : aucune garantie. Peut etre tue en cas de contention.
vSwitch / OVS / SR-IOV
vSwitch (Open vSwitch) : commutateur logiciel entre VMs. Applique des politiques QoS par VM.
SR-IOV : acces direct au materiel reseau pour les VMs critiques. Contourne l overhead de virtualisation.
Pourquoi SDN + NFV changent tout pour la QoS :
Vue centralisee : le controleur connait l etat de TOUT le reseau en temps reel. Il peut optimiser les chemins QoS globalement.
Reconfiguration instantanee : modification des priorites sans intervention manuelle sur chaque routeur.
Automatisation : scripts qui ajustent la QoS automatiquement selon les metriques (charge CPU, alertes SLA).
Scalabilite cloud-native : le reseau peut s etendre ou se retrecir a la demande (elasticite).
Notes: SLIDE 31 — SDN/NFV Avant SDN : chaque routeur a son 'cerveau' local. Configuration fastidieuse, manuelle, sujette aux erreurs. Avec SDN : le controleur = le cerveau central. Les routeurs = les mains qui executent. Ex : 'Je veux que tout le trafic VoIP passe par ce chemin' → le controleur programme tous les routeurs automatiquement. NFV exemple concret : au lieu d un pare-feu hardware a 50 000 euros, on deploie une VM pare-feu sur un serveur a 5000 euros. Si le trafic augmente, on lance 2 VMs. Si ca baisse, on en eteint une. C est l elasticite.

## Slide 32
09
Securite et Supervision
DDoS · Chiffrement · Ping · Traceroute · TWAMP · Deploiement
Notes: CHAPITRE 9 La QoS sans supervision = conduire les yeux fermes. Ce chapitre couvre les outils pour verifier que la QoS fonctionne.

## Slide 33
Securite et QoS — Attaques DDoS et chiffrement
Attaques DDoS — La QoS devient inutile
Inondation UDP/ICMP
Sature completement la bande passante. Meme la file EF est noyee car le LIEN physique est plein.
SYN Flood
Remplit les tables de connexion des serveurs. Aucune nouvelle connexion TCP possible.
Amplification DNS/NTP
Attaquant envoie 1 Mbps → amplificateurs renvoient 50 Mbps vers la victime.
Contre-mesures :
Rate Limiting (limiter debit suspects) | Scrubbing Centers (filtrage amont) | RTBH = Remote Triggered Black Hole (BGP : bloquer pres des sources) | Blacklisting dynamique
Chiffrement — Impact sur la QoS
Protocole | Overhead | Impact QoS
TLS 1.3 | < 1% | Quasi transparent. Seul le handshake initial ajoute 1-5ms.
IPSec tunnel | 10-15% | Fragmentation possible. Delai accru sur liens lents.
IPSec transport | 5-8% | Plus leger que le tunnel.
SRTP (VoIP) | Minimal | Transparent pour la voix. Recommande.
Probleme DSCP + IPSec tunnel :
Le DSCP original est cache dans le tunnel. Il faut le copier dans l en-tete externe.
DPI (Deep Packet Inspection) :
Inspecte le contenu pour classer le trafic. Efficace pour QoS mais souleve des questions de vie privee (RGPD).
Notes: SLIDE 33 — SECURITE DDoS + QoS : meme avec une QoS parfaite, si le LIEN physique est sature a 100%, il n y a PLUS RIEN a prioriser. La protection DDoS doit operer EN AMONT de la QoS. SRTP est la norme pour chiffrer la VoIP sans impact QoS. Tous les grands operateurs VoIP (Skype, WhatsApp, Signal) l utilisent.

## Slide 34
Outils de supervision QoS — Mesurer pour garantir
'On ne gere que ce qu on mesure.' Sans outils de mesure, impossible de verifier le respect du SLA.
Ping
ICMP Echo
RTT, perte, gigue approx.
Diagnostic rapide : connectivite et latence
$ ping -c 100 192.168.1.1
Limite : RTT seulement (pas OWD), ICMP peut etre filtre
Traceroute/MTR
TTL+ICMP
Chemin, RTT par saut, perte par hop
Localiser un goulot d etranglement
$ mtr --report google.com
Limite : Sauts silencieux (***), asymetrie possible
SNMP
UDP / v1/v2c/v3
Compteurs interfaces, files, CPU
Supervision continue des equipements
$ snmpwalk -v2c -c public 10.0.0.1
Limite : Polling periodique, pas de mesure de delai direct
NetFlow/IPFIX
UDP export
Stats par flux, DSCP utilise, ports
Analyse trafic, detection anomalies
$ show ip cache flow (Cisco)
Limite : Pas de mesure de delai ni de gigue
TWAMP
UDP / RFC 5357
OWD, RTT, gigue, perte — avec DSCP
Verification SLA et validation DiffServ
$ ip sla 1, udp-jitter X 5000
Limite : Agent requis aux 2 extremites
iPerf3
TCP/UDP open source
Debit max, gigue UDP, perte
Test de debit et validation QoS en lab
$ iperf3 -c srv -u -b 10M --dscp 46
Limite : Trafic intensif, pas pour la production
Notes: SLIDE 34 — OUTILS DE SUPERVISION TWAMP est l outil le plus precis et le plus professionnel. Il mesure le delai dans UN SEUL SENS (OWD = One-Way Delay) grace a la synchronisation NTP/PTP. C est beaucoup plus precis que le RTT du ping (qui inclut aller + retour). iPerf3 exemple : iperf3 -c serveur -u -b 10M --dscp 46 = envoie 10Mbps UDP marque EF = permet de verifier que le trafic VoIP est bien prioritaire Si la gigue est <30ms et la perte <1% : QoS correctement configuree.

## Slide 35
Ce qu il faut absolument retenir
1
QoS = arbitrer entre les flux
Sur un reseau limite, tout le monde ne peut pas passer en meme temps. La QoS decide QUI passe en premier et COMMENT partager les ressources.
2
4 parametres a connaitre par coeur
Delai (< 150ms VoIP), Gigue (< 30ms), Perte (< 1% voix), Bande passante. Tout le reste en decoule.
3
DiffServ + MPLS = solution standard des operateurs
DiffServ classe les flux par DSCP. MPLS cree des chemins dedies (LSP). Ensemble = QoS complete et scalable sur tout Internet.
4
QoS = effort collaboratif de toutes les couches OSI
Du physique a l application, chaque couche contribue. Impossible de garantir la QoS de bout en bout sans coordination.
5
5G et Cloud : QoS native et dynamique
Network Slicing (5G), SDN, NFV : les reseaux modernes gerent la QoS de facon automatisee et programmable.
6
Superviser pour garantir
Sans mesure (Ping, TWAMP, SNMP, NetFlow), impossible de prouver le respect du SLA. 'On ne gere que ce qu on mesure.'
Reseaux et QoS — Cours complet Niveau Licence | 35 diapositives | Des questions ?
Notes: SLIDE 35 — CONCLUSION Questions de revision : 1. Quelle est la difference entre delai et gigue ? 2. Pourquoi IntServ ne s est pas deploye sur Internet ? 3. Quelle valeur DSCP pour la voix (EF) ? Et pour best effort ? 4. Que signifie 'soft state' dans RSVP ? 5. Quelle formule pour le delai moyen M/M/1 ? 6. Qu est-ce que le Network Slicing en 5G ? 7. Quelle est la difference entre Leaky Bucket et Token Bucket ? Bonne chance a tous !

## Slide 36
Suite du cours — QoS Avancee
Slides 36 a 50 — Approfondissement et applications
36
Recap et intro suite
37
IPv6 et QoS — Flow Label
38
QoS pour la VoIP de A a Z
39
QoS pour la video — IPTV et streaming
40
Qualite percue — MOS et E-Model
41
Congestion et buffer bloat
42
QoS dans les VPN MPLS
43
IoT et QoS — objets connectes
44
IA et QoS — apprentissage automatique
45
Exercices pratiques — Calculs QoS
46
Configuration Cisco — DiffServ IOS
47
Comparatif technologies — tableau final
48
Cas pratique — Deploiement entreprise
49
Tendances et futur de la QoS
50
Questions type examen et conclusion
Notes: SLIDE 36 — INTRODUCTION SUITE Cette suite de 15 diapositives approfondit les notions vues dans les 35 premieres. Elle est centree sur : - Les cas d usage concrets (VoIP, video, IoT) - Les outils de configuration reels - Les calculs et exercices - Les tendances actuelles (IA, 5G avancee, quantum) Public cible : etudiants ayant suivi les 35 premieres slides ou ayant deja des bases en reseaux.

## Slide 37
IPv6 et QoS — Le champ Flow Label et Traffic Class
IPv6 integre nativement deux champs devoues a la QoS dans son en-tete fixe de 40 octets :
Structure de l en-tete IPv6 (40 octets) :
Version
(4b)
Traffic Class
(8b)
Flow Label
(20b)
Payload Length
(16b)
Next Header
(8b)
Hop Limit
(8b)
...
Traffic Class (8 bits)
Equivalent du champ DSCP/TOS d IPv4.
Les 6 premiers bits = DSCP (identique a IPv4 DiffServ).
Les 2 derniers = ECN (Explicit Congestion Notification).
Fonctionne exactement comme DiffServ : meme valeurs DSCP, meme PHB.
Flow Label (20 bits)
Nouveau dans IPv6 — identifiant unique du flux.
Permet au routeur d identifier un flux SANS examiner les couches superieures.
Valeur 0 = pas de QoS specifique.
Le routeur peut utiliser ce label pour maintenir l ordre des paquets d un flux
et leur appliquer le meme traitement — sans DPI (Deep Packet Inspection).
Avantage IPv6 : le Flow Label permet une QoS par flux SANS ouvrir les paquets (chiffres ou non). Ideal avec TLS et QUIC.
Notes: SLIDE 37 — IPv6 ET QOS Le champ Traffic Class en IPv6 est directement compatible avec DiffServ IPv4. Les valeurs DSCP sont identiques. Un routeur double-pile peut transporter les deux sans re-marquage. Le Flow Label est LA vraie innovation IPv6 pour la QoS : - Genere aleatoirement par la source pour chaque flux (connexion TCP, flux UDP...) - Le routeur peut faire du per-flow-forwarding sans examiner IP/TCP/UDP - Particulierement utile quand le contenu est chiffre (TLS, QUIC) - RFC 6437 definit l utilisation du Flow Label pour le load balancing et la QoS QUIC (protocole de Google/IETF) utilise le Flow Label IPv6 pour ses flux.

## Slide 38
QoS pour la VoIP — De A a Z : tout ce qu il faut savoir
La VoIP est l application la PLUS exigeante en QoS. Comprendre ses besoins = comprendre la QoS.
La chaine complete d un appel VoIP :
Micro
Capture voix
8 kHz / 16 kHz
Codec
G.711 64kb/s
G.729 8kb/s
Opus 6-510kb/s
RTP/UDP
Paquets 20ms
DSCP=46 (EF)
Num. sequence
Reseau IP
MPLS/DiffServ
File EF
Priorite max
Jitter
Buffer
20-80ms
Lisse la gigue
Adaptatif
Haut-parleur
Restitution
voix fluide
Exigences VoIP (ITU-T G.114)
Delai < 150 ms (aller simple)
Gigue < 30 ms (avec jitter buffer)
Perte < 1% (si > 5% : incomprehensible)
DSCP = 46 (EF) pour les paquets RTP
DSCP = 26 (AF31) pour la signalisation SIP
Bande passante : 8 kb/s (G.729) a 64 kb/s (G.711)
Problemes courants et causes
Echo : delai > 25 ms → annuleur d echo necessaire
Voix robotique : gigue > 50 ms non compenses
Coupures : perte > 3% de paquets RTP
Decalage : desynchronisation audio/video
Un-way audio : probleme NAT ou pare-feu
Signalisation lente : SIP non prioritaire
Notes: SLIDE 38 — VOIP DE A A Z Codecs VoIP a connaitre : - G.711 (PCM) : 64 kb/s, qualite MOS 4.4, tres utilise sur les reseaux internes - G.729 : 8 kb/s, qualite MOS 3.9, utilise sur les liens WAN - Opus : 6-510 kb/s, adaptatif, WebRTC, meilleure qualite a bas debit Un appel VoIP G.711 utilise en realite PLUS que 64 kb/s : - Payload audio : 64 kb/s + En-tete RTP/UDP/IP : ~40 octets par paquet + Avec paquets de 20ms : 50 paquets/s × 40 octets = 16 kb/s d overhead = Total : ~80 kb/s par appel unidirectionnel, 160 kb/s pour un appel complet SIP (signalisation) : ne pas oublier de marquer DSCP=26 (AF31) ! Si SIP est bloque, l appel ne peut pas s etablir du tout.

## Slide 39
QoS pour la video — IPTV, streaming et visioconference
La video est le plus gros consommateur de bande passante — et ses besoins QoS varient selon le type.
IPTV (television en direct)
AF41 (DSCP=34)
2-20 Mb/s par chaine
Tres sensible au delai et a la perte
Perte d un paquet = macrobloc visible pendant 1-2 secondes.
Gigue : tolere jusqu a 50 ms avec un tampon adequat.
FEC (Forward Error Correction) : envoie des paquets de correction pour masquer les pertes.
UDP multicast : un flux pour tous les abonnes du meme programme.
Streaming adaptatif (Netflix, YouTube)
AF21 (DSCP=18)
1-25 Mb/s (adaptatif)
Tolere les delais mais pas les coupures
ABR (Adaptive Bitrate) : DASH, HLS. Le client telecharge par segments de 2-10 secondes.
Si le debit baisse → passage automatique en qualite inferieure (SD → HD → 4K).
Tampon client de 30-60 secondes : tres tolerant aux variations de debit.
Pas de contrainte temps reel : TCP peut retransmettre sans impact visible.
Visioconference (Teams, Zoom)
AF41 video + EF audio
128 kb/s - 4 Mb/s
Tres sensible au delai ET a la gigue
Combine VoIP (EF) + video (AF41) + partage d ecran (AF21).
Delay < 200 ms pour l interactivite.
SVC (Scalable Video Coding) : reduction adaptative de la qualite selon QoS.
QUIC (HTTP/3) : protocole UDP avec controle de congestion cote applicatif.
Notes: SLIDE 39 — QOS VIDEO FEC (Forward Error Correction) pour IPTV : L emetteur envoie des paquets de parité en plus des paquets de données. Ex : pour 10 paquets de donnees, on envoie 2 paquets FEC. Si 1 paquet est perdu, on peut le reconstruire grace au FEC. Cout : +20% de bande passante, mais zero perte visible. Codecs video a connaitre : - H.264/AVC : standard universel, bon ratio qualite/debit - H.265/HEVC : -50% vs H.264, utilise pour la 4K - VP9 : equivalent H.265, open source, utilise par YouTube - AV1 : le plus recent, -30% vs VP9, futur standard du streaming Multicast IPTV : Sans multicast : si 1000 abonnes regardent la meme chaine = 1000 flux separes. Avec multicast : 1 seul flux pour tous → enorme gain de bande passante.

## Slide 40
Qualite percue — MOS et E-Model : noter la qualite vocale
Comment mesurer OBJECTIVEMENT la qualite qu un humain percoit lors d un appel ? Le MOS repond a cette question.
Echelle MOS (Mean Opinion Score) — ITU-T P.800 :
5 — Excellent
Qualite telephonique parfaite. Comme si la personne etait dans la meme piece.
4 — Bon
Bonne qualite, legeres imperfections imperceptibles. Standard telephonique acceptable.
3 — Acceptable
Qualite correcte. L effort d ecoute est perceptible mais communication possible.
2 — Mauvais
Qualite degradee. Communication difficile, effort important requis.
1 — Inacceptable
Qualite catastrophique. Communication impossible.
E-Model (ITU-T G.107) : MOS ≈ 4.5 − (0.01 × delai_ms) − (0.2 × perte_%) − (facteur_gigue)
Exemple : delai=100ms, perte=1%, gigue=20ms → MOS ≈ 4.5 - 1.0 - 0.2 - 0.15 ≈ 3.15 (acceptable mais limite)
Notes: SLIDE 40 — MOS ET E-MODEL Le MOS est une note SUBJECTIVE standardisee. Des juges humains ecoutent des echantillons audio et notent de 1 a 5. L E-Model (G.107) calcule automatiquement un score equivalent (R-score) puis le convertit en MOS. R-score → MOS : - R = 93-100 → MOS 4.5 - R = 80-92 → MOS 4.0-4.5 - R = 60-79 → MOS 3.0-4.0 - R = 40-59 → MOS 2.0-3.0 - R < 40 → MOS < 2 (inacceptable) Les operateurs VoIP utilisent IP SLA Cisco pour calculer le MOS automatiquement : 'ip sla 1 → udp-jitter → codec g711alaw' Le routeur mesure delai, gigue, perte et calcule le MOS en temps reel.

## Slide 41
Congestion et Buffer Bloat — Quand les tampons deviennent le probleme
Buffer Bloat : les routeurs modernes ont des tampons TRES grands. Paradoxalement, cela DEGRADE la QoS temps reel !
Le probleme du Buffer Bloat
Tampons gigantesques
Les routeurs SOHO ont parfois des secondes de buffer.
Objectif initial : eviter la perte de paquets.
Delai enorme en cas de congestion
Quand le lien est charge, les paquets attendent 200ms-2s dans le buffer.
Resultat : VoIP et jeux detruits, meme si debit disponible.
TCP ne reagit pas assez vite
TCP detecte la congestion via les pertes.
Avec un grand buffer : pas de perte → TCP ne ralentit pas → buffer sature.
Diagnostic : le 'ping pendant download'
Pingez un serveur en faisant un telechargement en meme temps.
Si le RTT passe de 5ms a 500ms : votre routeur a du buffer bloat.
Les solutions
CoDel (Controlled Delay)
Algorithme AQM moderne. Limite le delai maximal en file d attente (cible : 5ms).
Replace RED dans les routeurs modernes. Integre dans Linux/OpenWRT.
FQ-CoDel (Fair Queue CoDel)
CoDel + equite par flux. Standard de facto sur les routeurs Linux.
Reduit le delai de centaines de ms a quelques ms. Recommande.
PIE (Proportional Integral controller)
Variante de CoDel. Utilise dans les equipements DOCSIS 3.1 (cable).
Reducer la taille des buffers
Sur les routeurs configures manuellement, reduire txqueuelen.
Ex Linux : ip link set eth0 txqueuelen 50 (au lieu de 1000 par defaut)
Notes: SLIDE 41 — BUFFER BLOAT Le buffer bloat a ete mis en evidence par Jim Gettys en 2011. Son constat : son connexion 20 Mbps devenait inutilisable pour la VoIP pendant un telechargement. Pourtant il avait de la bande passante disponible ! Experience en classe : 1. Lancez un ping vers google.com (RTT normal : 10-30ms) 2. Lancez un telechargement (Speedtest par exemple) 3. Regardez le RTT pendant le telechargement Si le RTT monte a 200ms+ : buffer bloat confirme ! Test en ligne : www.bufferbloat.net/projects/bloat/wiki/Tests FQ-CoDel est maintenant le defaut sur la plupart des distributions Linux. Bandwidth Management avec QoS active dans OpenWRT/pfSense = remede le plus efficace.

## Slide 42
VPN MPLS — QoS dans les reseaux prives d entreprise
Les VPN MPLS permettent aux entreprises d avoir leur propre reseau virtuel avec QoS garantie sur l infrastructure de l operateur.
Architecture VPN MPLS L3 :
Siege
(Paris)
Agence
(Lyon)
Agence
(Bordeaux)
Datacenter
(Marseille)
Reseau MPLS
Operateur
PE
PE
Classes de service typiques dans un VPN MPLS :
Voix (EF)
Delai < 30ms, perte < 0.1%
EF (46)
Video temps reel (AF41)
Delai < 50ms, perte < 0.5%
AF41 (34)
Donnees critiques (AF21)
Debit garanti, perte < 1%
AF21 (18)
Internet (BE)
Best effort, sans garantie
BE (0)
Notes: SLIDE 42 — VPN MPLS VPN MPLS L3 (Layer 3) est la solution dominante pour les WAN d entreprise. L operateur est responsable du routage ET de la QoS. Le client n a pas acces au coeur MPLS : il voit juste ses sites interconnectes. CE = Customer Edge (routeur du client) PE = Provider Edge (routeur de l operateur, interface avec le client) P = Provider (routeur interne de l operateur, coeur MPLS) SLA typique VPN MPLS classe Voix : - Delai < 30 ms (intra-national) - Gigue < 10 ms - Perte < 0.01% - Disponibilite > 99.95% Cout : plus cher que Internet classique, mais QoS garantie bout en bout.

## Slide 43
IoT et QoS — Les objets connectes ont des besoins tres differents
L IoT (Internet of Things) regroupe des millions d objets aux profils QoS extremement varies.
Capteurs et actionneurs critiques
Ex : Robots industriels, bras de chirurgie, vehicules autonomes
Latence :
< 1 ms (URLLC 5G)
Fiabilite :
> 99.9999%
Debit :
Tres faible
Protocoles : TSN (Time-Sensitive Networking), 5G URLLC
Video surveillance et cameras
Ex : Cameras de securite, drones, dashcams
Latence :
< 500 ms
Fiabilite :
> 99%
Debit :
1-20 Mb/s
Protocoles : RTSP, H.264/H.265, Wi-Fi 6, 4G/5G
Capteurs environnementaux
Ex : Meteo, pollution, smart city, agriculture intelligente
Latence :
< 60 secondes
Fiabilite :
> 90%
Debit :
Tres faible (octets/h)
Protocoles : LoRaWAN, NB-IoT, Zigbee, CoAP/MQTT
Domotique et appareils menagers
Ex : Refrigerateurs, thermostats, eclairage, serrures
Latence :
< 2 secondes
Fiabilite :
> 95%
Debit :
Tres faible
Protocoles : Zigbee, Z-Wave, Matter, Wi-Fi 6
Notes: SLIDE 43 — IOT ET QOS La grande diversite IoT pose un defi QoS unique : Comment gerer sur le meme reseau un capteur qui envoie 10 octets par heure ET une camera 4K qui genere 20 Mbps en continu ? Protocoles IoT a connaitre : - MQTT : leger, publish/subscribe. Ideal capteurs. Utilise TCP. - CoAP : version UDP de HTTP. Pour reseaux contraints (RFC 7252). - LoRaWAN : tres longue portee, tres faible debit, basse consommation. - NB-IoT : norme 3GPP pour IoT sur reseaux cellulaires. Dans les murs. TSN (Time-Sensitive Networking) : extension Ethernet pour l industrie. Garantit des delais < 1 microseconde sur des reseaux Ethernet. Usine 4.0, robotique : remplace les bus industriels proprietaires. Standardise par IEEE 802.1Qbv.

## Slide 44
Intelligence Artificielle et QoS — La gestion predective du reseau
L IA revolutionne la gestion de la QoS : passer d une gestion reactive a une gestion predictive et automatisee.
Prediction de congestion
Les algorithmes ML (LSTM, GRF) analysent les tendances historiques du trafic.
Ils predisent la congestion 5-15 minutes AVANT qu elle survienne.
Le reseau reagit preventivements : reroutage, ajustement des queues.
Gain : Reduction de 60-70% des episodes de congestion
Classification intelligente du trafic
Le Deep Learning identifie les applications meme sur les flux chiffres (TLS, QUIC).
Analyse des patterns : taille des paquets, temporalite, statistiques de flux.
Pas besoin de DPI invasif : protection de la vie privee maintenue.
Gain : Precision de classification > 95%
Optimisation automatique des parametres QoS
Reinforcement Learning : l agent reseau ajuste en continu les poids WFQ,
les seuils WRED, les priorites DSCP en fonction des metriques temps reel.
AutoML optimise les parametres bien mieux qu un ingenieur humain.
Gain : MOS VoIP ameliore de 15-25%
Anomalie et securite QoS
Detection des attaques DDoS en < 1 seconde (ML sur graphes de flux).
Identification des flux qui abusent de la QoS (marquage DSCP frauduleux).
Reponse automatique : blocage, re-marquage, limitation de debit.
Gain : Detection DDoS 10x plus rapide
Notes: SLIDE 44 — IA ET QOS L IA dans les reseaux est une realite depuis 2020 environ. Cisco, Juniper, Nokia, Huawei integrent tous des modules IA dans leurs equipements. Intent-Based Networking (IBN) : L administrateur exprime une INTENTION : 'Garantir MOS > 4.0 pour la VoIP' Le systeme IA traduit cette intention en configuration reseau automatique. Si les conditions changent, il reconfigure automatiquement sans intervention humaine. AI-Driven WAN (SD-WAN avec IA) : - Selection automatique du meilleur lien (MPLS, Internet, 5G) selon QoS mesurée - Basculement en < 100ms si la qualite se degrade - Apprentissage des patterns de trafic pour anticiper les besoins Limites actuelles : explicabilite ('boite noire'), confiance, securite des modeles ML.

## Slide 45
Exercices pratiques — Calculs QoS pas a pas
Travaillez ces 4 exercices pour consolider les notions cles.
Exercice 1 — Modele M/M/1
Enonce : Un lien WAN reçoit en moyenne 150 paquets/s (lambda=150). Le routeur peut en traiter 200/s (mu=200). Calculez : la charge, le nombre moyen de paquets en attente, et le delai moyen.
Solution : rho = 150/200 = 0.75 (75% de charge, stable)
N = 0.75/(1-0.75) = 3 paquets dans le systeme
W = 1/(200-150) = 1/50 = 20 ms de delai moyen
Si la charge monte a 190/s : W = 1/(200-190) = 100 ms ! La charge tue le delai.
Exercice 2 — Token Bucket
Enonce : Contrat FAI : r=10 Mbps, b=2 Mo. L utilisateur n envoie rien pendant 3 secondes, puis veut envoyer en rafale. Quelle est la rafale maximum autorisee ?
Solution : Jetons accumules = min(b, r x t) = min(2 Mo, 10 Mbps x 3s)
= min(2 Mo, 3.75 Mo) = 2 Mo (plafonne a b)
Rafale max = 2 Mo = 16 Mb envoyables immediatement
Si idle = 1s : jetons = min(2 Mo, 1.25 Mo) = 1.25 Mo de rafale max.
Exercice 3 — Bande passante VoIP
Enonce : Une entreprise veut deployer 20 appels VoIP G.711 simultanes sur son lien WAN. Calculez la bande passante necessaire en incluant les en-tetes RTP/UDP/IP.
Solution : G.711 : payload = 64 kb/s. Paquets de 20ms = 50 paquets/s.
Taille paquet audio = 64000/50 = 160 octets de payload.
En-tetes : IP(20) + UDP(8) + RTP(12) = 40 octets par paquet.
Debit total par appel = (160+40) octets x 50/s = 80 kb/s.
20 appels x 80 kb/s x 2 sens = 3.2 Mb/s minimum.
Avec marge 20% : 3.84 Mb/s a reserver.
Ne pas oublier que les appels sont bidirectionnels (x2) !
Exercice 4 — MOS estime
Enonce : Un appel VoIP presente : delai=120ms, gigue=25ms, perte=2%. Estimez le MOS avec la formule simplifiee et evaluez si cet appel est acceptable.
Solution : MOS ≈ 4.5 - 0.01 x 120 - 0.2 x 2 - facteur_gigue
= 4.5 - 1.2 - 0.4 - 0.2 ≈ 2.7
MOS 2.7 = mauvais. L appel est difficile mais possible.
Pour obtenir MOS > 3.5 : il faudrait delai < 80ms ET perte < 1%.
Notes: SLIDE 45 — EXERCICES Ces 4 exercices couvrent les calculs les plus frequents en examen. Pour l exercice 1 : insistez sur le fait que la charge a 0.75 semble raisonnable, mais qu a 0.95 le delai explose (W = 200ms). C est l effet catastrophique de la saturation. Pour l exercice 3 : beaucoup d etudiants oublient les en-tetes RTP/UDP/IP et sous-estiment le debit necessaire. Rappeler que RTP/UDP/IP = 40 octets = 20% d overhead pour G.711 avec paquets de 20ms. Variante exercice 3 avec G.729 : Payload G.729 = 8 kb/s, paquets 20ms = 20 octets payload Debit par appel = (20+40) x 50 = 24 kb/s 20 appels x 24 kb/s x 2 = 960 kb/s (14x moins que G.711 !)

## Slide 46
Configuration Cisco IOS — DiffServ et QoS en pratique
Voici comment configurer une politique QoS DiffServ complete sur un routeur Cisco IOS.
Etape 1 — Creer les class-maps (classification)
class-map match-any VOIX
match dscp ef
class-map match-any VIDEO
match dscp af41
class-map match-any CRITIQUE
match dscp af21 af22
Etape 2 — Creer la policy-map (traitement par classe)
policy-map QOS-WAN
class VOIX
priority 2000 ! LLQ : 2 Mbps garanti, file strictement prioritaire
class VIDEO
bandwidth 5000 ! WFQ : 5 Mbps garanti minimum
fair-queue
class CRITIQUE
bandwidth 2000 ! WFQ : 2 Mbps garanti
class class-default
fair-queue ! Reste en WFQ equitable
Etape 3 — Appliquer sur l interface WAN (sortie)
interface GigabitEthernet0/1
description WAN-MPLS-OPERATEUR
service-policy output QOS-WAN
!
! Verification :
show policy-map interface GigabitEthernet0/1
show queue GigabitEthernet0/1
Regle : 'priority' = LLQ (EF strict) | 'bandwidth' = WFQ avec garantie | 'fair-queue' = WFQ pur
Notes: SLIDE 46 — CONFIGURATION CISCO Points importants sur la configuration Cisco : 'priority' vs 'bandwidth' : - priority : file LLQ strictement prioritaire. Risque : si trop de trafic, les autres classes ont faim. Solution : limiter la classe VOIX a max 33% du lien. - bandwidth : garantit un minimum, le reste est partage equitablement. Verification essentielle apres configuration : show policy-map interface Gi0/1 → Montre les statistiques par classe : paquets transmis, rejetes, file d attente actuelle. WRED config (si souhaite sur les classes AF) : class VIDEO bandwidth 5000 random-detect dscp-based ! Active WRED avec profils DSCP IP SLA pour tester la QoS appliquee : ip sla 1 udp-jitter 10.0.0.2 5000 codec g711alaw frequency 60 ip sla schedule 1 life forever start-time now

## Slide 47
Comparatif complet — Toutes les technologies QoS en un seul tableau
Technologie | Couche OSI | Type QoS | Granularite | Scalabilite | Etat requis | Utilisation reelle
802.1p / WMM | L2 Liaison | Relative | Classe (8 niveaux) | Eleve | Non | LAN, Wi-Fi entreprise
RSVP (IntServ) | L3/L4 | Absolue | Par flux | Faible | Oui (flux) | Reseaux prives, voix IP
DiffServ (DSCP) | L3 Reseau | Relative | Par classe | Eleve | Non | Internet, WAN, FAI
MPLS / MPLS-TE | L2.5 | Absolue sur LSP | Par LSP | Eleve | Oui (LSP) | Coeur operateur
QoS Wi-Fi (EDCA) | L2 Liaison | Relative | 4 categories AC | Eleve | Non | Wi-Fi pro (WPA3)
5G QFI / 5QI | Radio + Core | Absolue | Par slice/flux | Moderee | Oui | Reseaux mobiles 5G
TSN (802.1Q-2018) | L2 Liaison | Absolue | Par flux | Moderee | Oui | Industrie 4.0, IIoT
CoDel / FQ-CoDel | L3 Reseau | Relative | Par flux equitable | Eleve | Non | Linux, OpenWRT, ISP
SDN / OpenFlow | Toutes | Programmable | Dynamique | Eleve | Centralise | Cloud, datacenter
Conseil : DiffServ (classification) + MPLS (transport) + CoDel (AQM) + TWAMP (supervision) = stack QoS complet et moderne.
Notes: SLIDE 47 — COMPARATIF FINAL Ce tableau est une reference pour les examens et les choix d architecture. TSN (Time-Sensitive Networking) : Normes IEEE 802.1Qbv (time-aware shaper), 802.1Qbu (preemption), 802.1CB (frame replication). Garantit des delais < 1 microseconde sur Ethernet. Remplace PROFIBUS/PROFINET dans les usines. FQ-CoDel : Le meilleur AQM disponible aujourd hui pour les reseaux generalistes. Integre dans le noyau Linux depuis 3.5 (2012). Defaut dans OpenWRT, pfSense, routeurs Turris... Reduction drastique du buffer bloat sans configuration manuelle. SDN vs tradionnel : Avantage SDN : une seule API pour configurer tout le reseau. Inconvenient : point de defaillance unique (le controleur), complexite de deploiement.

## Slide 48
Cas pratique — Deploiement QoS dans une entreprise de 500 personnes
Etude de cas complete : comment mettre en place la QoS pour une PME avec VoIP, videoconference et acces internet.
Contexte : PME 500 employes, 3 sites (siege + 2 agences), lien MPLS 100 Mbps vers siege, 20 Mbps agences. 50 appels VoIP simultanes max. 10 sessions videoconf. Acces internet.
Etape 1
Audit et classification du trafic
Identifier toutes les applications : VoIP (G.729, 8kb/s/appel), Teams/Zoom (videoconf, 2Mb/s/session), ERP Sage (trafic critique), FTP (sauvegardes), Internet.
Calculer les besoins : 50 appels × 24 kb/s × 2 = 2.4 Mb/s VoIP, 10 visioconf × 2 Mb/s = 20 Mb/s video.
Total trafic prioritaire : ~25 Mb/s sur 100 Mbps du siege.
Etape 2
Definir les classes de service
Classe 1 (EF) : VoIP − DSCP 46 − 5 Mb/s garantis − priorite absolue
Classe 2 (AF41) : Videoconference − DSCP 34 − 25 Mb/s garantis
Classe 3 (AF21) : ERP/applications critiques − DSCP 18 − 20 Mb/s
Classe 4 (BE) : Internet, email, FTP − DSCP 0 − reste disponible
Negocie ces classes avec l operateur MPLS dans le SLA.
Etape 3
Configurer les equipements et superviser
Routeurs : configurer LLQ sur interface WAN (voir config Cisco precedente).
Switch LAN : activer 802.1p pour prioriser les trames VoIP et video sur le LAN.
IP phones : configurer DSCP=46 dans les parametres du codec.
Supervision : deployer IP SLA pour mesurer MOS et delai en continu.
Alertes : notifier si MOS < 3.5 ou delai > 120 ms.
Resultat attendu : MOS VoIP > 4.0, videoconference fluide, ERP reactif — sur le meme lien que l internet.
Notes: SLIDE 48 — CAS PRATIQUE Points critiques du deploiement : 1. Commencer par l audit : beaucoup d entreprises deploient QoS sans avoir mesure leur trafic. Resultat : mauvaise classification, priorites incorrectes. 2. La QoS LAN est souvent negligee : Si les switches LAN ne font pas de QoS, les paquets VoIP attendent dans une file FIFO avec les sauvegardes FTP sur le switch acces. Activer 802.1p sur tous les switches. 3. Les IP phones doivent etre configures pour marquer DSCP=46 (EF). Si les phones marquent DSCP=0 (BE), toute la config QoS WAN est inutile. 4. Verifier que l operateur respecte le SLA avec TWAMP. Ne pas faire confiance aux graphiques de l operateur : mesurer vous-meme. ROI de la QoS pour cette PME : Sans QoS : 1 plainte par semaine sur la qualite VoIP. Avec QoS : 0 plainte.

## Slide 49
Tendances et futur de la QoS — Ou va-t-on ?
Le paysage de la QoS evolue rapidement. Voici les tendances qui definiront les reseaux des prochaines annees.
2025-2027
QUIC et HTTP/3 generalisent
QUIC remplace TCP pour le web. Gestion de la congestion cote application. Impact QoS : le DSCP reste lisible, mais les routeurs ne peuvent plus inspecter le contenu (tout est chiffre). Classification par ML obligatoire.
2025-2028
Wi-Fi 7 (802.11be) avec QoS avancee
Multi-Link Operation (MLO) : utiliser plusieurs bandes simultanement. Latence < 5 ms garantie pour les flux critiques. OFDMA ameliore : partage plus fin du canal radio entre plusieurs stations. Priorite temps-reel native.
2026-2030
6G et latence tactile
Objectif : latence < 0.1 ms (10x mieux que 5G URLLC). Taux d erreur < 10^-9. Debit > 1 Tbps en pic. Applications : 'internet tactile' (toucher a distance), chirurgie holographique, realite mixte temps-reel.
2025-2030
Intent-Based Networking (IBN) generalise
L administrateur exprime des objectifs : 'Garantir MOS>4 pour VoIP'. Le reseau se configure automatiquement. Verifications en continu. Reconfiguration autonome si SLA degrade. Cisco DNA Center, Juniper Mist deja disponibles.
2028+
Quantum Networking et QoS quantique
Reseaux quantiques pour la cryptographie et le calcul distribue. Besoins QoS radicalement differents : fidelite des qubits, correction d erreurs quantiques. Protocoles QoS speciaux pour les liens quantiques.
2025-2027
AIOps : reseau qui se repare seul
Systemes IA qui detectent, diagnostiquent ET corrigent les problemes QoS sans intervention humaine. Mean Time To Repair (MTTR) reduit de 4h a quelques minutes. Deja deploye par les grands operateurs (AT&T AIOps, Orange IA Reseau).
Notes: SLIDE 49 — TENDANCES QUIC (Quick UDP Internet Connections) : Developpe par Google, standardise par l IETF (RFC 9000 en 2021). HTTP/3 = HTTP sur QUIC. Deja utilise par 25% du web mondial. Impact QoS : tout est chiffre, les routeurs ne peuvent plus distinguer VoIP de Netflix. Solution : Flow Label IPv6 + classification ML. Wi-Fi 7 (802.11be) : Disponible en 2025 sur les points d acces haut de gamme. MLO (Multi-Link Operation) : le client utilise 2.4, 5 et 6 GHz simultanement. Latence garantie < 5ms : premier Wi-Fi utilisable pour la chirurgie a distance. 6G : Recherche en cours (Nokia Bell Labs, Samsung, Ericsson). Frequences : THz (terahertz) pour le debit, sub-GHz pour la couverture. Deploiement commercial attendu vers 2030.

## Slide 50
Preparation a l examen
Q : Quelle valeur DSCP pour Expedited Forwarding (VoIP) ?
R : DSCP = 46 (EF)
Q : Formule du delai moyen en M/M/1 ?
R : W = 1 / (mu - lambda)
Q : Quelle est la difference entre Leaky Bucket et Token Bucket ?
R : Leaky Bucket : sortie constante, pas de rafale. Token Bucket : tolere les rafales jusqu a b octets.
Q : Pourquoi IntServ n est pas scalable ?
R : Chaque routeur doit maintenir l etat de CHAQUE flux → trop de memoire sur grands reseaux.
Q : Quel algorithme combine equite et priorite dans les routeurs Cisco ?
R : LLQ = Low Latency Queuing (file EF stricte + files WFQ).
Q : Qu est-ce que le 'soft state' de RSVP ?
R : Les reservations ont une duree de vie limitee. Elles sont detruites si non renouvelees. Plus robuste qu un hard state.
50 diapositives — Reseaux et QoS — Cours complet Niveau Licence | Bonne chance a tous !
Notes: SLIDE 50 — CONCLUSION FINALE Autres questions d examen possibles : 'Comparez DiffServ et IntServ sur 5 criteres.' Reponse : granularite (flux vs classe), reservation (oui/non), scalabilite (faible/elevee), etat (oui/non), utilisation. 'Quel est le role du champ EXP dans une etiquette MPLS ?' Reponse : 3 bits qui transportent la priorite DiffServ (equivalent du DSCP) a travers le reseau MPLS. 'Pourquoi utilise-t-on UDP et non TCP pour la VoIP ?' Reponse : TCP retransmet les paquets perdus, ajoutant un delai inacceptable. UDP perd le paquet sans retransmission, ce qui donne un bref silence (preferable a un echo retarde). 'Qu est-ce que le Network Slicing 5G ?' Reponse : creation de plusieurs reseaux virtuels (slices) sur la meme infrastructure physique, chacun avec ses propres garanties QoS (eMBB, URLLC, mMTC). Bonne preparation et bonne chance !